HANKE KIRJELDUS

1.ÜLDANDMED

Hankija nimi ja andmed: MUSTVEE VALLAVALITSUS,  registrikood 77000364, aadress Tartu tn 28 Mustvee linn Mustvee vald 49603 Jõgevamaa telefon 772 6161, e-post: info@mustvee.ee

Hankija kontaktisiku nimi ja kontaktandmed: ENN KURG Mustvee Vallavalitsuse abivallavanem e-post  enn.kurg@mustvee.ee telef +372 53408942.

2.HANKEMENETLUSES OSALEMINE

Käesolevaga teeb Mustvee Vallavalitsus ettepaneku osaleda hankes

„Mustvee valla kattega teede korduspindamine”

ning esitada pakkumus.

3. HANKES OSALEMISE TINGIMUSED

Pakkujal peab olema teehoiutööde tegevusluba

Pakkuja peab omama vajalikku tehnilist varustust ja eelnevat teehoitööde kogemust.

Pakkuja esitab Lisa 1_ kinnitus  hankes osalemise tingimuste täitmisest

4.TEHNILINE KIRJELDUS

4.1. Korraldatakse ajutine liikluskorraldus vastavalt teostatavate tööde etappidele.

4.2. Jälgitakse keskkonnanõudeid ning keskkonnaalaseid seadusi, standardeid, norme ja juhiseid mis on seotud töövõtu tegevusega. Taaskasutatakse või kõrvaldatakse jäätmed nende tekkekohas.

4.3. Teetööde tegemise periood juuli-august 2018. Tööde teostamise lõpptähtaeg on 31.08.2018.

4.4. Enne pindamistööde algust parandatakse katte defektid.

4.5. Pindamine teostatakse graniitkillustikuga.

4.6. Pindamisel kasutatav graniitkillustik kuulub II klassi.

4.7. Kanalisatsiooni ja veevärgi kaevukaaned ja kaped peavad olema pindamise ajaks kaetud ning peale pindamist puhtad ja nähtavad.

4.8. Pindamistööd on lubatud kui õhu temperatuur on nafta- või põlevkivibituumenite kasutamisel vähemalt +15 0 C ja bituumenemulsioonide kasutamisel vähemalt +100C ning teekatte temperatuur vähemalt +100C.

4.9. Killustik rullitakse kohe pärast laotamist vähemalt 6 tonnise massiga pneomorulliga.

4.10. Pindamiskiht on pärast töö lõppu visuaalsel hindamisel ühtlase tekstuuriga ja tasane.

4.11. Pakkuja peab andma tehtavatele töödele ning kasutatavatele materjalidele ja toodetele garantii vähemalt 2 aastat pärast tööde üleandmist-vastuvõtmist.

5.KVALIFITSEERIMISE- JA VASTAVUSTINGIMUSED

Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja , kellel esineb Riigihangete seaduse § 95  nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid . Pakkuja esitab Lisa 2_kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta

Vastavustingimuste täitmiseks esitab Pakkuja Lisa 3_avaldus hankemenetluses osalemiseks

6.PAKKKUMUSE ESITAMISE KOHT JA TÄHTAEG

1. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 4. juuli 2018 a kell 16.00.

2. Pakkumus koos nõutavate dokumentidega esitada digiallkirjastatult e-posti aadressile enn.kurg@mustvee.ee märgusõnaga „Pakkumus Mustvee valla kattega teede korduspindamisekso”, mitte avada enne 4. juuli 2018 a kell 16.00.

3. Pakkumus esitada objektide kaupa vastavalt esitatud tabelile ja üldsummana.

7. PAKKUMUSTE HINDAMINE

Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Hankija võib lükata kõik pakkumused tagasi või sõlmida leping vähendatud töömahtudega, kui kõigi Pakkujate poolt esitatud pakkumuse maksumused ületavad antud hanke teostamiseks valla eelarves ettenähtud rahalisi vahendeid ning täiendavate vahendite kaasamine pole võimalik.

8.OBJEKTIDE NIMEKIRI